## Slide 1: IoT 端末を考慮したシグナリング制御による モバイルコアノードの資源利用の効率化
安達智哉† 阿部修也† 長谷川剛†† 村田正幸†
† 大阪大学大学院情報科学研究科
†† 東北大学電気通信研究所

## Slide 2: モバイルコアネットワーク
今後の移動体通信網の利用形態として M2M/IoT 通信が 着目されている
M2M/IoT 端末を大量に収容することにより、モバイル コアネットワーク内の制御プレーンの負荷が増大
  端末がデータを送信する前に、ベアラ (論理的なデータの伝送路) を端末毎に確立する
  ベアラの確立のために、多数の制御メッセージが伝搬、処理される
  S/PGW: モビリティ実現のためのアンカーポイント および IP ネットワークとのゲートウェイ
  MME: UE の移動管理
UE: 収容端末
eNodeB: LTE 基地局
  HSS: UE の認証
ベアラ
シグナリング

## Slide 3: 研究背景
収容端末台数や接続頻度に応じて、ネットワークやノードに資源を割り当てる必要がある
  CPU 資源
    アタッチやデタッチ等のシグナリングに関する通信や処理を 実行するために必要
  メモリ資源
    ベアラなどの端末のセッション情報を保持するために必要
どちらか一方が枯渇すると新しい接続を収容できなかったり、 遅延が発生する
従来の端末とは通信特性の異なる IoT 端末の急速な増加に伴い、 CPU 負荷やメモリ使用量が大きく変動することが予想され 資源需要の予測は難しくなっている

## Slide 4: 研究目的
M2M/IoT 端末を効率的に収容するための、 柔軟なノード資源の制御手法を提案
  モバイルコアネットワークの負荷に応じて 端末の状態遷移の条件を制御
  端末の状態および状態遷移に伴う、CPU 負荷およびメモリ使用量を調整することが可能
提案手法による端末収容能力の拡大効果を 数学的解析により評価
  いくつかのシナリオで提案手法の有効性を評価
  資源利用を効率化することにより、 収容可能な端末台数が増加することを示す

## Slide 5: 端末の状態 (現在のアーキテクチャ)
端末は接続状態およびアイドル状態の ２つの状態を持つ
  接続状態
    全てのベアラが確立されている状態
    ユーザデータの送受信が可能
  アイドル状態
    一部のベアラが解放されている状態
    ユーザデータの送受信を行うためには、 接続状態へ遷移する必要がある
端末はデータ送信のタイミングで接続状態へ遷移
データ送信が完了した端末は、Inactive タイマを起動
  Inactive タイマが切れるまでに次のデータの送受信が 発生しなければ、アイドル状態へ遷移
端末の状態遷移図

## Slide 6: 端末の状態 (Connected Inactive 状態の導入)
3GPP TR 38.804 等で、 Connected Inactive という新たな状態を追加することが検討されている
  端末情報をメモリに⼀時的に保存することにより、 端末の通信開始時のシグナリング⼿順を削減
  Connected Inactive 状態
    端末はネットークから切り離されているが、 モバイルコアネットワークは端末のセッション情報をメモリに保持している状態
    ユーザデータの送受信を 行うためには、接続状態へ 遷移する必要がある
Inactive タイマが切れると Connected Inactive 状態へ 遷移
端末の状態遷移図

## Slide 7: 端末の状態遷移と MME 負荷
先行研究より、MME がモバイルコアネットワーク内でのボトルネックになると仮定
  以下では、MME に発生する負荷に着目
端末が接続状態および Connected Inactive 状態にいる時、 MME はその端末のセッション情報をメモリに保持
アイドル状態に遷移する際に、セッション情報を破棄
    メモリ使用量の増加
端末が状態遷移する際には、 シグナリング手順を実行
    CPU負荷の増加

## Slide 8: シグナリング手順
端末が状態遷移する際に、 モバイルコアネットワークの 各ノードで実行される 一連の処理
端末がデータ送信を行うためには、右図に示したシグナリング手順を実行し、接続状態へ遷移する必要がある
Connected Inactive 状態から 接続状態へ遷移する際は、右図の青色で示したシグナリング 手順を省略することが可能
接続状態に遷移する際のシグナリング手順

## Slide 9: 課題
Connected Inactive 状態を導⼊することにより、 CPU とメモリの負荷が変化
  シグナリング⼿順が削減されるため、CPU 負荷が減少
  端末のセッション情報を保持するため、メモリ使⽤量が増加
稼働するサーバやインスタンスの台数を増やすと、 オーバプロビジョニングが発生する問題がある
  サーバやインスタンス一台あたりの資源構成は固定
  偏った資源需要に対してサーバやインスタンスを増加すると、 本来増強する必要のない資源が供給される
特に、今後増加すると予想される IoT 端末には通信周期の 大きなものがあり、低頻度のデータ送信に対して長期間 Connected Inactive 状態を維持すると、メモリが浪費される

## Slide 10: 提案手法
Connected Inactive 状態の端末をアイドル状態へ 遷移させる新たな状態遷移を導入
Connected Inactive 状態からアイドル状態への状態遷移 を Idle タイマによって制御
データ送信が完了した端末は、Idle タイマを起動
  Idle タイマが切れるまでに 次のデータ送信が発生しなければ、 アイドル状態へ遷移
端末の状態遷移図 (提案手法)

## Slide 11: 提案手法
Connected Inactive 状態の端末が多い場合
  メモリ使用量が大きくなる一方、 データ送信の際に発生する CPU 負荷が小さくなる
Idle 状態の端末が多い場合
  メモリ使用量が小さくなる一方、
  データ送信の際に発生する CPU 負荷が大きくなる
Idle タイマの大きさを変える ことで、両状態の端末台数 を調整できる
  Idle タイマが大きい場合
    メモリ使用量が減少
  Idle タイマが小さい場合
    CPU 負荷が減少
端末の状態遷移図
(提案手法)

## Slide 12: 性能解析
評価指標
  CPU 負荷 : 1 秒あたりに MME が処理する シグナリング数(メッセージ処理頻度)
  メモリ使用量 : MME が保持する端末のセッション情報の サイズ
  収容可能な端末台数

## Slide 13: パラメータ設定
端末の状態遷移に伴うシグナリングメッセージ数は 先行研究に基づき設定
端末の状態に応じた MME のメモリ使用量は、OpenAirInterface のソースコードに基づき設定
MME ノードの性能は、先行研究に基づき設定
  1秒間に処理可能なシグナリング数：1,200
  MME のメモリサイズ： 1,000 MB
シグナリングメッセージ数
メモリ使用量 (bits)

## Slide 14: 評価シナリオ
以下の2つのシナリオに対して評価
  シナリオ 1
    端末台数 ) ：500,000 台
    端末ごとの通信周期は10 s から 6,000 s の範囲で一様分布
  シナリオ 2
    端末台数 ) ：500,000 台
    端末ごとの通信周期
端末の通信周期の分布 (3GPP TR45.820 より)

## Slide 15: 評価結果 (シナリオ 1 )
Idle タイマの増加に伴い、 メッセージ処理頻度は減少し、 メモリ使用量は増加
  Idle タ イマの増加に伴い、 アイドル状態へと遷移する端末が 減少し、Connected Inactive 状態を 維持する端末が増加するため
Idle タイマが1,422 s 以下の場合
  メッセージ処理頻度が1,200を超える
Idle タ イマが4,000 s 以上の場合
  メモリ使用量が 1,000 MB を超える
Idle タイマを1,422 s 〜 4,000 s の間に設定することにより、 全端末を収容可能
Idle タイマに対する、メッセージ処理頻度 とメモリ使用量の関係

## Slide 16: 評価結果 (シナリオ 2 )①
Idle タイマの増加に伴い、 メッセージ処理頻度は段階的に減少
  端末の通信周期の分布が 離散的であるため
Idle タイマが 72,789 s 以上の場合
  メモリ使用量が 1,000 MB を超える
Idle タイマを 72,789 s より小さく 定すると、全端末を収容可能
Idle タイマに対する、メッセージ処理頻度 とメモリ使用量の関係

## Slide 17: 評価結果 (シナリオ 2 )②
Idle タイマの設定値と収容可能な端末台数の関係
端末台数を 469,200 台、925,700 台、1,178,100 台と変化させる
Idle タイマに適切な値を設定することにより、そうでない場合と比較して、収容可能な端末台数が最大 151% 増加
Idle タイマに対する、メッセージ処理頻度 とメモリ使用量の関係

## Slide 18: まとめ
Idle タイマを制御することにより、CPU 負荷と メモリ使用量を互いにオフロード可能
  資源利用が効率化される
特定のシナリオにおいて、Idleタイマに適切な値を設定することにより、収容可能な端末台数が最大151%向上
端末の通信周期の分布が異なると、収容端末台数を 最大化する設定値は変化
  IoT 端末のように通信周期の予測が難しい端末を収容する際には、 適応的な Idle タイマの制御を行う必要がある

## Slide 19: 今後の課題
Idle タイマの動的かつ適応的な制御手法の検討
  未知かつ時間的に変動する端末台数および通信頻度に応じた Idle タイマの動的制御
既存の資源管理手法と提案手法の組み合わせの検討
  Server Disaggregation アーキテクチャや スケールアウト/スケールイン等と提案手法を組み合わせた制御